EduardasVakrina

MATEMATINĖS  STATISTIKOS  PRADMENYS.

STATISTINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ NAUDOJANT

MS EXCEL

METODINIAI  NURODYMAI  NEAKIVAIZDININKAMS

2007m

T u r i n y s

1	Įvadas	3

2	Generalinė aibė ir imtis	4

3	Duomenų grupavimas	6

4	Imties skaitinės charakteristikos	13

4.1	Imties vidurkis	13

4.2	Imties  vidurkio   radimas naudojant MS Excel	14

4.3	Imties dispersija	17

4.4	Imties dispersijos   skaičiavimas naudojant MS Excel	18

4.5	Pataisyto  imties  vidutinio  kvadratinio  nuokrypio  radimas	19

4.6	Imties asimetrijos koeficientas	20

4.7	Imties eksceso koeficientas	22

5	Nežinomų pasiskirstymo parametrų statistinis  įvertinimas	23

5.1	Taškiniai įverčiai	23

5.2	Pasikliautinųjų  intervalų  ( intervalinių įverčių ) radimas	25

5.2.1	Normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X teorinio vidurkio a pasikliautinio intervalo radimas, kai žinomas σ	27

5.2.2	Normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X teorinio vidurkio apasikliautinojo intervalo radimas, kai  σ  nežinomas	29

5.2.3	Pasikliautinasis intervalas normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X  vidutiniam kvadratiniam nuokrypiui  σ	32

6	Koreliacijos teorijos elementai	35

6.1	Koreliacinio ryšio reiškimas regresijos lygtimi	38

6.2	Tiesinė regresijos lygtis	40

6.3	Empirinio koreliacijos koeficiento ir empirinės tiesinės regresijos lygties radimas su MS EXCEL	45

6.4	Vidutinės Y  reikšmės prognozavimas naudojant tiesinį trendą,        kai žinoma  x reikšmė	48

6.5	Vidutinė  kvadratinė paklaida    tiesinės  regresijos  lygčiai  y = ax + b	49

# Įvadas

Šis metodinis darbas skirtas susipažinimui su  MS EXCEL  statistinių funkcijų panaudojimu  atliekant paprasčiausią statistinę analizę.

Statistika (lot. status – buklė ) reiškia: 1) kiekybinę masinių reiškinių apskaitą;

2) mokslą, kuris tiria kiekybinius pokyčius visuomenės ir ūkio vystymesi ir apdoroja tų tyrimų duomenis mokslo ir praktikos tikslams.

Jei reiškinius, stebimus įvairiose mokslo srityse (fizikoje, chemijoje , biologijoje, medicinoje) ar visuomenės gyvenime, vertinsime kaip tam tikrus eksperimentus, tai pastebėsime kad jų rezultatus lemia daugybė atsitiktinių faktorių, todėl eksperimento rezultatas paprastai yra atsitiktinis dydis arba įvykis. Tyrėjo uždavinys – už atsitiktinių svyravimų pamatyti priežastinio faktoriaus veikimą ir surasti dėsningumus.

Tikimybių teorijoje įvedama  eilė svarbių sąvokų atsititinių įvykių ir atsitiktinių dydžių apibūdinimui: tikimybės, pasiskirstymo funkcijos, teorinio vidurkio, dispersijos, koreliacijos koeficiento, regresijos lygties  ir kt. Praktikoje teorinius modelius konkrečioms tikimybinėms situacijoms galime priskirti  tik remdamiesi eksperimentiniais  duomenimis.

Matematinės statistikos turinį sudaro statistinių eksperimentų planavimas, statistinių duomenų grupavimas ir jų analizė. Čia taikomi tyrimo metodai gali būti bendri  analizuojant įvairių mokslo sričių ir visuomeninių reiškinių dėsningumus.

# Generalinė aibė ir imtis

Dažniausisi tenka spręsti tokius uždavinius: parenkama tiriamoji aibė, kurios objektai (elementai) turi vieną ar keletą  tyrėją dominančių  požymių. Pavyzdžiui, sociologą  domina kandidatų į prezidento  postą  reitingai. Čia tiriamoji aibė – visi potencialūs rinkėjai; tyrėją dominantis požymis – nuomonė  apie vieną ar kitą kandidatą. Energetikai planuoja pajamas, surenkamas iš daugiabučių namų gyventojų už komunalines paslaugas. Tiriamoji aibė – daugiabučių gyventojai, tiriamas požymis – gyventojų, laiku sumokančių komunalinius mokesčius, skaičius. Tiriamoji aibė - visi

gamyklos vieno  tipo gaminiai; požymis – gaminio atitikimas standartų reikalavimams, t.y., gaminio kokybė.

Statistinių tyrimų nagrinėjamų objektų aibė  vadinama  generaline aibe  (populiacija ).

Pilniausius tyrimo duomenis gautume, jei galėtume ištirti visus generalinės aibės elementus. Praktikoje dažniausisi tai padaryti neįmanoma ( objektų labai daug; tyrimas susijęs su didžiulėmis lėšų ar laiko sąnaudomis, su tiriamojo objekto sunaikinimu ir kt.). Todėl dažniausiai tiriama  tik aibės dalis, o apie visų aibės elementų  savybes sprendžiama iš šios dalies savybių.

Generalinės aibės tiriamų objektų dalį vadiname imtimi. Imties elementų skaičių vadiname imties tūriu. Imties elementų tiriamo požymio reikšmes vadiname  duomenimis.

Vienas iš svarbiausių reikalavimų – imtis turi būti reprezentatyvi, t.y., ji turi teisingai atspindėti tiriamo požymio galimų reikšmių proporcijas generalinėje aibėje. Būtent reprezentatyvumas  lemia, ar ištyrus imtį galime daryti patikimas išvadas apie visą generalinę aibę. Ši sąlyga yra išpildyta, jei imtis sudaroma atsitiktiniu būdu, t.y., jei kiekvienas generalinės aibės elementas su vienoda tikimybe gali patekti į imtį. Reprezentatyvumas priklauso ir nuo imties dydžio..

Matematinės statistikos metodais nagrinėjant  imties elementų tiriamojo požymio X  reikšmių seką, sudaromas  empyrinis (statistinis, imties) tiriamojo požymio pasiskirstymas, apskaičiuojamos empyrinio pasiskirstymo skaitinės charakteristikos. Dėl imties atsitiktinumo šios charakteristikos yra atsitiktiniai dydžiai, tuo besiskiriantys  nuo tikrųjų generalinės aibės pasiskirstymo skaitinių charakteristikų.

Pagrindiniai matematinės statistikos uždaviniai yra:

1) statistinių duomenų grupavimas;

2) nežinomų teorinio pasiskirstymo parametrų taškinių ir intervalinių įverčių   radimas;

3)  hipotezių apie teorinį pasiskirstymą ir jo parametrus tikrinimas;

4) regresinė ir koreliacinė analizė, leidžianti tirti priklausomybės tarp atsitiktinių dydžių pobūdį ir stiprumą.

# Duomenų grupavimas

Į vienos generalinės aibės  elementų  požymio X   n  stebėjimų rezultatus galime žiūrėti kaip į n nepriklausomų vienodai pasiskirsčiusių atsitiktinių dydžių  arba kaip į vieno atsitiktinio dydžio X   n nepriklausomų reikšmių ir jas nagrinėti jų pasirodymo tvarka, pagal jų didumą arba atsitiktine tvarka. Stebėjimų rezultatai   x1,  x2,  x3,  ... , xi ,  xi+1, ... , xn   paprastai taip pat vadinami imtimi.

Tarkime, kad tiriant generalinės aibės požymį X,  gauta imtis

x1,  x2,  x3,  ... , xi ,  xi+1, ... , xn  .

Kai kurios stebėtos reikšmės gali būti vienodos, tarkime x1 pasikartoja n1   kartą,  x2,  -  n2  kartų, … ,  xk   -   nk  kartų , čia

n1 + n2 + ... + nk = n.

Skaičius  n1 , n2 , ..., nk   vadiname reikšmių xi  dažniais, o santykius  νi = (i =1, 2,…, k)  -  santykiniais dažniais

Reikšmes     x1,  x2,  x3,  ... , xk     išdėstome didėjimo tvarka ir sudarome lentelę

| X | x1 | x2 | . . . | xk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | n1 | n2 | . . . | nk |

Šią lentelę vadiname variacine eilute. Galime sudaryti lentelę, kurios pirmojoje eilutėje yra imties  x1,  x2,  x3,  ... , xk     reikšmės o antrojoje – šių reikšmių santykiniai dažniai

ν1 =,    ν2 =, … , νk =:

| X | x1 | x2 | . . . | xk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| νi = | ν1 = | ν2 = | . . . | νk = |

čia

ν1 + ν2 + … + νk = 1.

Gausime  požymio X  empirinį skirstinį, arba  statistinę  eilutę.

Esant tolydiems dydžiams arba didelėms imtims, variacinėje eilutėje vietoj variantų   x1,  x2,   x3,   ... ,  xk    rašomi intervalai. Jei visos požymio X   stebėtos reikšmės patenka į intervalą [ a; b ], čia  a yra mažiausia imties reikšmė, o  b  didžiausia imties reikšmė,  tai šį intervalą taškais  a = ao  ‹   a1 ‹  a2  ‹   … ‹  ak-1  ‹  ak =  b  padaliname į k lygių dalių. Dalijimo intervalo ilgis   h =  (kad  žingsnis būtų patogesnis skaičius, kartais  reikšmę a truputį sumažinam, o reikšmę b – padidinam).

Tarkime,  ni yra skaičius imties reikšmių,  priklausančių  intervalui  [ai-1 ; ai) ,   i= 1, 2,…, k.   Sudarome  intervalinę statistinę eilutę .

| Intervalai | Dažniai ni | Santykiniai dažniai νi = ni / n | νi / h |
| --- | --- | --- | --- |
| [ a0 ; a1 ) | n1 | ν1 | ν1 / h |
| [ a1 ; a2 ) | n2 | ν2 | ν2 / h |
| . . . | . . . | . . . |  |
| [ ak-1 ; ak ] | nk | νk | νk / h |
|  | n | 1 | 1 / h |

Pastaba. Paprastai sudaromi 5 – 6, iki 10 intervalų. Didesnį intervalų skaičių  imti netikslinga,  nes labai padidėja  tyrimo sąnaudos, o gaunamos informacijos patikimumas padidėja nežymiai.

Empirinį skirstinį grafiškai galime pavaizduoti daugiakampiu. Abscisų ašyje atidedame X  reikšmes   x1,  x2,  x3,  ... , xk ,   o ordinačių ašyje – atitinkamas santykinių dažnių reikšmes    ν1 ,  ν2 ,  ν3 ,… , νk .  Sujungę gautus plokštumos taškus atkarpomis, turėsime empirinio skirstinio santykinių dažnių  daugiakampį.

Norėdami grafiškai pavaizduoti intervalinę statistinę eilutę, abscisų ašyje atidedame kiekvieno intervalo vidurio taškus, o ordinačių  ašyje  -  dažnius  ni  arba santykinius dažnius  νi ,  i = 1, 2, …, k.  Gautus plokštumos taškus sujungiame laužtine linija.

Dažniausiai intervalinės  eilutės vaizduojamos histogramomis. Histograma sudaroma iš stačiakampių, kurių  pagrindai – intervalai  [ ai-1 ; ai ),     i = 1, 2, …, k, o aukštinės -    ni  arba  νi  / h,   i = 1, 2, …, k.  Pirmuoju  atveju gaunama dažnių histograma (visas jos ribojamas plotas lygus n), antruoju – santykinių dažnių histograma (visas jos ribojamas plotas lygus 1).  Santykinių dažnių histograma yra tolydaus atsitiktinio dydžio tankio funkcijos grafiko statistinis analogas.

1 pavyzdys. Atsitiktinio dydžio X imties reikšmės  xi, tų reikšmių dažniai  ni ir santykiniai dažniai   νi = duoti lentelėje:

| xi | 5 | 8 | 13 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 |
| νi | 0,15 | 0,19 | 0,35 | 0,12 | 0,19 |

1 pav.

Šį  grafiką galime gauti naudodami MS EXCEL. Lentelėje įvedame  statistinės eilutės duomenis, t. y. imties reikšmes ir santykinius dažnius. Tada  lentelės  viršuje  esančioje simbolių  eilutėje  paspaudę  simboliu      pažymėtą   “klavišą”,  iškviečiame langą  Chart Wizard , pasirenkame nuorodas, kurios pav.2 pažymėtos  ir paspaudžiame  klavišą  Finish.

2 pav.

2 pavyzdys. Atsitiktinio dydžio X imties reikšmės  xi duotos lentelėje:

| 2,3 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | 1,70 | 2,7 | 4,5 | 3,5 | 1,80 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 3,6 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 3,7 | 1,7 | 2,4 | 2,7 |
| 2,9 | 4,4 | 2,7 | 1,0 | 0,9 | 2,3 | 3,8 | 3,7 | 1,4 | 1,7 |
| 3,8 | 2,2 | 3,7 | 4,4 | 3,2 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 2,9 | 0,1 |
| 3,1 | 1,7 | 1,9 | 3,6 | 0,4 | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 5,0 | 3,3 |

Kadangi  imties tūris didelis (50 reikšmių), tai  sudarysime intervalinę statistinę eilutę. Imties plotis yra  5,0 – 0,0 = 5.  Visą imties  plotį padalinsime į 5 intervalus, kurių  ilgiai h = 1.

| Intervalai | Dažniai ni | Santykiniai dažniai νi = ni / n | νi / h |
| --- | --- | --- | --- |
| [ 0; 1) | 5 | 0,10 | 0,10 |
| [ 1; 2 ) | 10 | 0,20 | 0,20 |
| [ 2; 3) | 13. | 0,26 | 0,26 |
| [ 3; 4 ) | 14 | 0,28 | 0,28 |
| [ 4; 5] | 8 | 0,16 | 0,16 |
| Sumos | 50 | 1,00 | 1,00 |

Žemiau patalpinta šios intervalinės eilutės dažnių histograma (3 pav.).

3 pav.

Šią diagramą galime gauti grafinės funkcijos     Chart Wizard    pagalba    , į du EXCEL  lentelės stulpelius įvedę intervalų dešiniųjų galų ir dažnių (arba santykinių dažnių) stulpelius  ir  juos  pažymėję (užtamsinę), po to  iškviestame  Chart Wizard  lange  pasirinkę diagramos tipą, kurį matome 5 paveikslėlyje.

Turėdami 4  paveikslėlyje matomą diagramą, jos stulpelius galime suglaudinti

aktyvavę  Series (Rows. Tokiu būdu gausime  3  paveikslėlyje matomą histogramą.

4 pav.

5 pav.

Intervalinės eilutės poligoną gausime laužtine linija sujungę taškus, kurių abscisės yra intervalų vidurio taškai, o ordinatės – tų intervalų reikšmių dažniai (6 pav.).

6 pav.

Analogiškai galime gauti santykinių dažnių histogramą ir poligoną ( 6 pav.)

# Imties skaitinės charakteristikos

## Imties vidurkis

Požymio X empiriniu vidurkiu  vadiname skaičių

=   					(1)

arba

=  .						(2)

Pavyzdys.Tarkime, turime imtį  1; 3; 5; 11; 4; 2; 7; 6; 9.  Empirinį vidurkį apskaičiuojame pagal formulę (A):

n = 9,	= 1 + 3 + 5 + 11 + 4 + 2 + 7 + 6 + 9 = 48.

= =  . 48 = 5,33.

Pavyzdys. Požymio X variacinė eilutė tokia:

| xi | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |

Empirinį vidurkį apskaičiuojame pagal formulę (2):

n = = 2 + 1 + 2 + 3 + 1 + 4 = 13;

=   = (1.2 + 3.1 + 4.2 + 5.3 + 7.1 + 8.4) = = 5,15.

## Imties  vidurkio   radimas naudojant MS Excel

Vidurkio  radimo būdą pailiustruosime pavyzdžiu. Tarkime, turime imtį 1; 3; 5; 11; 4; 2; 7; 6; 9.  Šios imties reikšmes  Excel  lentelėje patalpiname į kurio nors stulpelio (eilutės) langelius, suformuodami skaičių masyvą, pvz., A1:A9, ir pažymime langelį (mūsų pavyzdyje B10), kuriame norime gauti ieškomąjį rezultatą.

Lentelės  viršuje  esančioje simbolių  eilutėje  paspaudę  simboliu      pažymėtą   “klavišą”,  iškviečiame langą  Paste Function (7 pav.):

7 pav.

Kairėje lango dalyje stulpelyje Function category  pažymime eilutę Statistical,  dešiniajame Function name  stulpelyje pažymime funkciją AVERAGE (vidurkis). Paspaudę OK, ekrane matome langą AVERAGE, kuriame,  į langelį Number 1  įrašius masyvo pavadinimą A1:A9 (EXCEL lange pažymėjus (užtamsinus) imties reikšmių stulpelį ir žymeklį  nuvedus į AVERAGE  lango  Number 1 langelį, jame atsiranda masyvo pavadinimas), iškart gauname vidurkio reikšmę  5,333333333 (žiūr.8 pav.). Paspaudus OK, langas išnyks, o vidurkio reikšmė atsiras anksčiau pažymėtame langelyje B10.

8 pav.

Tą patį rezultatą turėsime, jei  langelyje   Number 1  išvardinsime visus imties elementus, atskirdami juos vieną nuo kito taško kablelio ženklu. Šiuo atveju imties masyvą  preliminariai įvesti į  Excel  lentelę nereikia

Imties vidurkį   galime surasti  nenaudodami   AVERAGE  lango, o tiesiog langelyje prie funkcijos simbolio   įvesdami komandą    =AVERAGE(A1:A9)

Pavyzdys. Požymio X empirinis skirstinys duotas variacine eilute:

| xi | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |

Rasime empirinį vidurkį.

Excel  lentelėje į kurio nors stulpelio (eilutės) langelius patalpiname visas imties reikšmes, pakartodami jas tiek kartų, kiek nurodyta variacinės eilutės dažnių eilutėje: 1; 1; 3; 4; 4; 5; 5; 5; 7; 8; 8; 8; 8, ir suformuojame skaičių masyvą, pvz., A1:A13. Pažymime langelį (mūsų pavyzdyje B10), kuriame norime gauti ieškomąjį rezultatą. Paspaudę OK,  B10 langelyje gausime vidurkio reikšmę  5,153846154.

9 pav.

Pastaba. Kai variacinėje eilutėje  ni   eikšmės  didelės,  aukščiau aprašytas vidurkio radimo būdas nepatogus. Patogiau būtų skaičiavimus atlikti tiesiogiai  Excel  lentelėje:

| xi | ni | xi*ni |
| --- | --- | --- |
| 1 3 | 2 | 2 |
|  | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 15 |
| 7 | 1 | 7 |
| 8 | 4 | 32 |
| Suma: | 13 | 67 |
|  | 67:13 = | 5,153846 |

(Darbas su Excel lentelėmis aptariamas visose su šia programa supažindinančiose knygose.)

## Imties dispersija

Požymio X empirine dispersija  vadiname skaičių

(3)

arba

(4)

Formulėje (C), išskleidę     ir  pasinaudoję vidurkio   apibrėžimu, lengvai gauname  patogesnę praktiniam skaičiavimui formulę:

(5)

Pavyzdys.Tarkime, turime imtį  1; 3; 5; 11; 4; 2; 7; 6; 9. Apskaičiuosime imties dispersiją. Empirinį vidurkį apskaičiuojame pagal formulę (1):

n = 9,	= 48.

=    =  . 48 = 5,33.

=  342,

=    =  . 342 =  38;

=  38 – 5,332 =  9,5555…

Įrašius duotosios imties reikšmių masyvą A1:A9, iškart gauname nuokrypių nuo vidurkio kvadratų sumą 86 . Paspaudus OK, langas išnyks, o minėta suma atsiras anksčiau pažymėtame langelyje.

## Imties dispersijos   skaičiavimas naudojant MS Excel

Kaip ir anksčiau aptartais atvejais, imties masyvas užrašomas Excel lentelėje ir iškviečiamas langas Paste Function , kuriame pasirenkama  Statistical →VARP  (10 pav.):

10 pav.

Su atidarytu VARP langu  elgiamės taip pat, kaip ir skaičiuojant imties vidurkį  ir nuokrypį  .

Imties dispersiją   galime surasti  nenaudodami   VARP  lango, o tiesiog langelyje prie funkcijos simbolio   įvesdami komandą    =VARP(1;3;5;11;4;2;7;6;9)

Pastaba.Imties dispersiją   padauginę iš , čia n – imties tūris, gauname  pataisytą imties dispersiją  =

Pavyzdys. Požymio X empirinis skirstinys duotas variacine eilute:

| xi | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |

Rasime empirinę  dispersiją, panaudodami Excel lentelę.

| 1 | 2 | 5,153846 | -4,153846 | 17,25443659 | 34,50887318 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 5,153846 | -2,153846 | 4,639052592 | 4,639052592 |
| 4 | 2 | 5,153846 | -1,153846 | 1,331360592 | 2,662721183 |
| 5 | 3 | 5,153846 | -0,153846 | 0,023668592 | 0,071005775 |
| 7 | 1 | 5,153846 | 1,846154 | 3,408284592 | 3,408284592 |
| 8 | 4 | 5,153846 | 2,846154 | 8,100592592 | 32,40237037 |
| Sumos: | 13 |  |  | 34,75739555 | 77,69230769 |
|  |  |  | S2 = | 77,6923 :13 = | 5,976331361 |

## Pataisyto  imties  vidutinio  kvadratinio  nuokrypio  radimas

Empirinės imties   vidutiniu kvadratiniu nuokrypiu  vadiname kvadratinę šaknį iš empirinės dispersijos ;  pataisytu kvadratiniu nuokrypiu  -  kvadratinę šaknį iš pataisytos dispersijos .

=

Norėdami rasti = , imties masyvą užrašome Excel lentelėje ir iškviečiame langą Paste Function .  Statistical kategorijoje pažymime funkciją  STDEV  (11 pav.):

11 pav.

Tolimesnė darbo eiga analogiška aukščiau aptartiems atvejams

## Imties asimetrijos koeficientas

Centriniu empiriniu  k-osios eilės momentu  vadinamas

,

čia  =   .yra imties vidurkis.

Imties asimetrijos koeficientas     ,

čia     yra imties standartinis nuokrypis (šaknis iš pataisytos dispersijos).

Asimetrijos koeficientas yra  statistinių dažnių skirstinio simetrijos matas arba histogramos simetrijos matas. Histograma simetriška, kai  0. Kai   < 0,  imties vidurkis   mažesnis už medianą . Kai   > 0,  imties vidurkis    yra didesnis už medianą .

Imties mediana yra skaičius , už kurį  50%  variacinės eilutės narių  yra ne didesnės ir  50%  ne mažesnės, ( Variacinė eilutė yra imties reikšmės išdėstytos nemažėjimo tvarka ).

Asimetrijos koeficiento radimą naudojant  MS EXCEL   pailiustruosime pavyzdžiu. Tarkime, turime imtį 1; 3; 5; 11; 4; 2; 7; 6; 9, 10, 5, 8, 4.  Šios imties reikšmes  Excel  lentelėje patalpiname į kurio nors stulpelio (eilutės) langelius ir pažymime langelį (mūsų pavyzdyje B10), kuriame norime gauti ieškomąjį rezultatą.

Lentelės  viršuje  esančioje simbolių  eilutėje  paspaudę  simboliu      pažymėtą   “klavišą”,  iškviečiame langą  Paste Function.  Stulpelyje Function category  pažymime eilutę Statistical,  dešiniajame Function name  stulpelyje pažymime funkciją SKEW. Paspaudę OK, ekrane matome langą SKEW, žymeklį  nuvedę į AVERAGE  lango  Number 1 langelį EXCEL lange pažymėję (užtamsinę) imties reikšmių stulpelį,  iškart gauname asimetrijos koeficiento reikšmę  0,235482 (žiūr.12 pav.). Paspaudus OK, langas išnyks, o asimetrijos koeficiento reikšmė atsiras anksčiau pažymėtame langelyje B16.

Imties asimetrijos koeficientą   galime surasti  nenaudodami   SKEW  lango, o tiesiog langelyje prie funkcijos simbolio   įvesdami komandą    =SKEW (A2:A14), prieš tai pažymėję langelį, kuriame norime gauti asimetrijos koeficiento reikšmę.

12 pav.

## Imties eksceso koeficientas

Imties eksceso koeficientas       yra  statistinio skirstinio  histogramos lėkštumo ( arba smailumo ) matas. Jeigu  > 0,  histograma  smaila , t.y. duomenų sklaida apie vidurkį  mažesnė  nei normaliosios  ( Gauso) kreivės. Jeigu    < 0 , histograma   lėkšta, t.y.  duomenų sklaida apie vidurkį  didesnė  nei normaliosios   kreivės atveju.

Kai empiriniai asimetrijos ir eksceso koeficientai  artimi nuliui, galima  laikyti, kad histograma panaši į normalijo skirstinio tankio funkcijos grafiką.

Eksceso koeficiento radimą naudojant  MS EXCEL   pailiustruosime tuo pačiu pavyzdžiu. Apskaičiuosime imties  1; 3; 5; 11; 4; 2; 7; 6; 9, 10, 5, 8, 4  eksceso koeficientą.

Paste Function  lange pasirenkame Statistical  ( KURT. Funkcijos KURT

lange žymeklį  nuvedę į lango  Number 1 langelį ir EXCEL lange pažymėję (užtamsinę) imties reikšmių stulpelį,  iškart gauname eksceso koeficiento reikšmę  - 0,883159  (žiūr.

13 pav.). Paspaudus OK, langas išnyks, o eksceso koeficiento reikšmė atsiras anksčiau pažymėtame langelyje B16.

Imties eksceso koeficientą   galime surasti  nenaudodami   KURT  lango, o tiesiog langelyje prie funkcijos simbolio   įvesdami komandą    =KURT (A2:A14), prieš tai pažymėję langelį, kuriame norime gauti eksceso koeficiento reikšmę.

13 pav.

# Nežinomų pasiskirstymo parametrų statistinis  įvertinimas

## Taškiniai įverčiai

Tarkime, tiriant generalinės aibės požymį X, sudaryta imtis   x1,  x2,  x3,  ... , xi ,  xi+1, ... , xn .

Jeigu kai kurios imties reikšmės kartojasi, sudaroma variacinė eilutė

| X | x1 | x2 | . . . | xk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | n1 | n2 | . . . | nk |

čia  .  Poligonas ir histograma yra atsitiktinio dydžio X, jei šis yra tolydusis, teorinės tankio funkcijos grafiko statistiniai analogai.  Pagal poligono, histogramos formą ar kokių nors sudėtingesnių  samprotavimų pagalba   parenkamas hipotetinis požymio X skirstinys (tikimybinis pasiskirstymas)

Tiriant tolydžius atsitiktinius dydžius, matematiniu modeliu dažnai parenkamas normalusis pasiskirstymas. Šio pasiskirstymo funkcijų klase laikysime aibę funkcijų

F (x, a, σ) =,

kurios  viena nuo kitos skiriasi bent vienu parametru ( a arba σ ), arba abiem. Jeigu pasirinktas kitas, pavyzdžiui, Puasono pasiskirstymas, tai reikia įvertinti tik vieną parametrą λ.

Tarkime,  bendru atveju, turime pasiskirstymo funkciją  F( x, θ ),  čia  θ – nežinomas parametras. Nagrinėsime  šio parametro statistinį įvertinimą (taškinį įvertį)  , kuris yra tam tikra imties reikšmių  funkcija  ( x1,  x2,  ... , xn ). Suprantama, kad paėmę kitą imtį, gausime kitą  ( x1,  x2,  ... , xn ) reikšmę,  todėl taškinis įvertis    yra atsitiktinis dydis. Vienos imties atveju turime vieną šio atsitiktinio dydžio realizaciją  ir ją vadiname nežinomo parametro θ  taškiniu įverčiu.

“Geras” taškinis įvertis turi būti artimas tikrajai vertinamo parametro reikšmei, todėl jam keliami toki reikalavimai:

a) įvertis   ( x1,  x2,  x3,  ... ,  xn )  turi būti  pagrįstas,  t.y., jis turi konverguoti pagal tikimybę į vertinamą teorinę charakteristiką  θ, kai stebėjimų skaičius neribotai didėja:

limP{|  ( x1,  x2,  x3,  ... ,  xn )  - θ| < ε } = 1

esant bet kokiam teigiamam  ε ;  kitaip  sakant, didėjant imčiai, įvertis turi būti tikslesnis;

b) įvertis   ( x1,  x2,  x3,  ... ,  xn )  turi būti  nepaslinktas,  t.y., jo teorinis vidurkis turi būti lygus vertinamai charakteristikai θ  nepriklausomai nuo stebėjimų skaičiaus:

M[ ( x1,  x2,  x3,  ... ,  xn )] =  θ ;

c) įvertis turi būti  efektyvus, t.y., turėti mažiausią galimą dispersiją.

Pateiksime keletą  taškinių įverčių  pavyzdžių

Požymio X empiriniu vidurkiu  vadiname skaičių

=   					(6)

arba

=  .					(7)

Platesniame matematinės statistikos kurse įrodoma, kad normaliojo skirstinio atveju empirinis imties vidurkis yra suderintasis, nepaslinktas ir efektyvus nežinomo parametro (teorinio vidurkio)  a  įvertis. T. y. .

Požymio X empirine dispersija  vadiname skaičių

(8)

arba

= ,				 (9)

čia  - atsitiktinio dydžio X  kvadrato vidurkis,   -  šio dydžio vidurkio kvadratas

Įrodoma, kad normaliojo skirstinio atveju empirinė dispersija  S2  yra  paslinktasis teorinės dispersijos   įvertis, todel dažnai empirinė dispersija  S2    pakeičiama  nepaslinktuoju dispersijos  D(X)  įverčiu   -  pataisytąja imties dispersija

=

Taigi, geras parametro  taškinis įvertis yra .

(Kai n didelis, skirtumas tarp  ir   praktiškai išnyksta.)

Atlikus n bandymų,  įvykio A pasirodymų santykinis dažnis W(A) =  yra suderintasis, nepaslinktas ir efektyvus binominio skirstinio parametro p  įvertis: . Čia  n yra atliktų bandymų skaičius, o m  skaičius bandymų,  kurius atliekant įvykis A pasirodė (įvyko).

Eksponentinio pasiskirstymo atveju, dydis   yra suderintasis, nepaslinktas ir efektyvus parametro λ  įvertis: .

Empyrinis imties vidurkis yra taip pat geras taškinis įvertis  nežinomam teoriniam Puassono skirstinio vidurkiui  M(X) = ir dispersijai D(X) = .

## Pasikliautinųjų  intervalų  ( intervalinių įverčių ) radimas

Vietoje nežinomo pasiskirstymo parametro  θ  naudodami jo taškinį įvertį

( x1,  x2,  ... , xn ), niekada nežinome, kokio dydžio paklaidą darome, todėl daugeliu atvejų patogesnis yra intervalinis įvertis, apibrėžiantis intervalą, kuriame su tam tikra tikimybe yra parametro  θ reikšmė.

Tarkime, kad pagal imties reikšmes surastas nežinomo parametro θ  taškinis įvertis    = ( x1,  x2,  ... , xn ).  Įverčio  patikimumu (arba pasikliovimo lygmeniu) vadinsime  nelygybės  | θ -  | < ε  galiojimo  tikimybę. Žymėsime

P ( | θ -  | < ε ) = 1 – α

arba

P ( - ε <  θ  <  + ε ) = 1 – α.

Intervalas  ( - ε , + ε ), su tikimybe  1 – α  uždengiantis nežinomą parametrą  θ, vadinamas  pasikliautiniu intervalu.  Kuo mažesnis šio intervalo ilgis 2 ε,  tuo didesnis tikslumas.

ε dydis priklauso nuo imties tūrio ir nuo patikimumo, t. y., dydžiai  ε,  n  ir  1 – α  yra tarpusavy susiję -  žinodami du iš jų, galime surasti trečią.

Bendra pasikliautinojo intervalo sudarymo schema yra tokia:

a) iš generalinės aibės, kurios pasiskirstymo funkcija yra  F( x, θ ),   sudaroma  n  tūrio imtis ir iš jos gaunamas nežinomo parametro θ  taškinis įvertis  ;

b) sudaromas atsitiktinis dydis  Y (θ ),  susietas su parametru  θ ir turintis  žinomą tankio funkciją  f (y, θ );

c) parenkamas reikiamas patikimumas  1 – α  ( paprastai  0,95 arba  0,99 );

d) pasinaudojant Y pasiskirstymo tankiu, surandami du skaičiai  c1  ir c2 , tokie, kad galiotų  lygybė

P (c1 < Y (θ ) < c2 ) =   =  1 – α .

Skaičiai  c1  ir c2  paprastai  parenkami taip, kad būtų teisingos lygybės

P (Y (θ ) < c1 ) =  	 ir      P (Y (θ ) > c2 ) =   ,

t.y., kad plotas, apribotas tankio funkcijos  f (y, θ ) grafiku iš viršaus,  y  ašimi iš apačios  ir tiesėmis  y =  c1,   y =  c2  būtų lygus  1 – α ,  o plotai, esantys tiesės  y =  c1  kairėje  ir tiesės  y =  c2  dešinėje  kiekvienas būtų lygus  .

### Normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X teorinio vidurkio a pasikliautinio intervalo radimas, kai žinomas σ

Tarkime, eksperimentas aprašomas atsitiktiniu dydžiu  X, ir šio eksperimento dėsningumų analizei sudaromas normalusis modelis su pasiskirstymo funkcija

F (x, a, σ) =.

Laikysime, kad šiame modelyje σ  žinomas, o a – nežinomas. Šio  parametro nustatymui iš generalinės aibės paimta imtis  x1,  x2,  ... , xn   ir surastas taškinis nežinomo teorinio vidurkio įvertis

==   .

Į imtį 	x1,  x2,  ... , xn    galime žiūrėti kaip į n  vienodai (normaliai) pasiskirsčiusių nepriklausomų atsitiktinių dydžių  X1, X2, … , Xn su pasiskirstymo funkcija  F (x, a, σ). Remiantis šiomis prielaidomis yra įrodyta, kad atsitiktinis dydis

u =

. yra pasiskirstęs pagal normalųjį dėsnį su parametrais  0  ir  1 (t.y.  N0 ( 0, 1 )).

Tikimybė, kad šis dydis nukryps nuo savo teorinio vidurkio dydžiu  randama pagal formulę:

P( | u – M(u ) |<   ) =  P( | u |<   ) =  P(- <   <  ) =

= =  =  2Φ () =  1 – α .

Iš pabrauktos lygybės, naudodami Laplaso funkcijos lenteles, surandame skirstinio  N(0;1)   kritinę reikšmę  .

Kritinėms  reikšmėms   surasti galime panaudoti  EXCEL statistinę funkciją   NORMINV. Atsidarę  NORMINV  langą  Probability  eilutėje  turime įvesti tikimybę       1 - = P ( u >  ).  Mūsų uždavinyje  1 - 0,025 = 0,975

14 pav.

Kritinę reikšmę galime surasti  nenaudodami   NORMINV  lango, o tiesiog langelyje prie funkcijos simbolio   įvesdami komandą    =NORMINV(0,975;0;1)

Suradę reikalingą kritinę reikšmę, pertvarkome skliaustuose   esančią nelygybę:

P(- <   < ) =  P(- < < ) =

=  P(-  <   a  < + )=  1 – α =.

Gavome pasikliautinį intervalą  nežinomam normaliai pasiskirsčiusio  atsitiktinio dydžio	  teoriniam  vidurkiui  a :

-  <   a  < +

Pažymėkime    =  . Nesunku pastebėti, kad didėjant  imties tūriui  n , dydis   mažėja, t.y.,  didėja  įverčio tikslumas.

Didinant  patikimumą   = 1 – α = 2Φ ()  didėja  ,  nes  Φ ()  –  didėjanti funkcija , todėl  mažėja  įverčio  tikslumas.

Pavyzdys.  Normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X  empirinis vidurkis   =  5 , o vidutinis  kvadratinis  nuokrypis   = 3.  Su  pasikliovimo  lygmeniu  = 0.95  raskime  teorinio  vidurkio  (skirstinio parametro  a  ) pasikliautinąjį  intervalą  kai n = 36.

Sprendimas.    = 1 – α = 2Φ () = 0,95 .  Aukčiau  pateiktoje  lentelėje  arba EXCEL statistinės funkcijos pagalba NORMINV   surandame:  = 1.96 ,     =   				1.96. = 1,96.0,5 = 0,98  ,					 todėl 	pasikliautinasi	 intervalas  yra     ( 0,98 ; + 0,98 ),  čia  - imties vidurkis.

Arba   P(4,02< a <5,98)=0.95.

### Normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X teorinio vidurkio apasikliautinojo intervalo radimas, kai  σ  nežinomas

Sudaromas  atsitiktinis dydis:

T = ,

čia    - imties vidurkis,  n – imties tūris,  S1 – “pataisytas”  imties vidutinis kvadratinis nuokrypis,  S1 = ,  S1 =  - imties dispersija.

Platesniame matematinės statistikos kurse parodoma, kad  atsitiktinis dydis T yra pasiskirstęs pagal Stjudento dėsnį su (n – 1) laisvės laipsniu  ir patogus tuo , kad priklauso nuo vienintelio parametro n – imties tūrio, t.y., nepriklauso nei nuo vidurkio a, nei nuo vidutinio kvadratinio nuokrypio σ.

Iš    lygybės

P( (((  ) =  =1-

gauname:

P( -    (   (    ) =

arba

P (-    (  a ( +   ) =  .

Iš šios lygybės turime, kad  (-    (  a ( +   )  yra  intervalas, su patikimumu   dengiantis teorinį vidurkį  a.

Žinodami  = 1 – α  ir  n,   reikšmes surandame iš Stjudento skirstinio kritinių reikšmių lentelių.

Pavyzdys.  Iš normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X    n = 16  tūrio imties surastas imties vidurkis = 20.2  ir imties (empirinė) dispersija   = 0,6 . Raskime teorinio vidurkio a   pasikliautinąjį intervalą kai  = 0,95.

Sprendimas.  Surandame   S1 = =  = 0,8.  Iš Stjudento skirstinio lentelių, kai   =  0,95  (1– α  =  0,05 )  ir  n – 1 = 15, randame   = 2,13. Tada

-   =  20,2 – 2,13. =  20,2 – 0,426 = 19.774;

+  = 20,2 + 2.13.=  20,2 + 0,426 = 20.626.

Gavome, kad su patikimumu 0,95  intervalas  (19,774; 20,626) dengia atsitiktinio dydžio  X  teorinį vidurkį a.

Pastaba.  Pasinaudodami lygybe  S1 =  galime parašyti:

=    =  ,

čia  S =  = =  “nepataisytas” imties vidutinis kvadratinis nuokrypis.

Kritinėms  reikšmėms   surasti galime panaudoti  EXCEL programos statistinę   funkciją

TINV. Atsidarę    TINV langą  Probability eilutėje  turime įvesti tikimybę       1 - = P ( u >  ).  Mūsų uždavinyje  1 - 0,025 = 0,975.   Deg_freedom  langelyje -  laisvės laipsnių skaičių

15 pav.

Kritinę reikšmę    galime surasti  nenaudodami   TINV  lango, o tiesiog langelyje prie funkcijos simbolio   įvesdami komandą    =TINV(0,975;15)

### Pasikliautinasis intervalas normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X  vidutiniam kvadratiniam nuokrypiui  σ

Atsitiktinis dydis

yra pasiskirstęs pagal    dėsnį su  n-1  laisvės laipsniu, todėl teisinga lygybė;

P( <(  ) =  =1-,

kurioje	  ir     yra     skirstinio kritinės reikšmės       ir        eilės atitinkamai.

Pertvarkę  skliaustuose esančias nelygybes, gauname pasikliautinąjį intervalą normaliojo atsitiktinio dydžio dispersijai  :

P(   (   (    ) = =1-

Ištraukę  kvadratinę šaknį iš visų skliaustuose esančias nelygybes  sudarančių reiškinių, turėsime pasikliautinąjį intervalą  normaliojo skirstinio parametrui .

P( <   <   ) = =1-

Pavyzdys.Tarkime, turime imtį  7;9;4; 3; 5; 11; 4; 2; 7; 6; 9;10;12;8  paimtą iš normaliosios generalinės aibės. Su   pasikliovimo lygmeniu 0,99   suraskime pasikliautinąjį intervalą  parametrui  .

Pataisytam imties vidutiniam kvadratiniam nuokrypiui rasti pasinaudokime, kaip buvo paaiškinta aukščiau,  EXCEL  statistinę funkciją  STDEV:

16 pav

skirstinio  kritinėms reikšmėms         ir      panaudosime  EXCEL  statistinę funkciją    CHIINV.

17 pav.

Kritines reikšmes, pavyzdžiui    ,   galime surasti  nenaudodami   CHIINV  lango, o tiesiog langelyje prie funkcijos simbolio   įvesdami komandą    =CHIINV(0,005;13)

18 pav.

3,075068,     = 3,56504        ,  = 29,81932

P( <   <   ) = =1- 0,01

P( <   <   ) = =1- 0,01

P(2,03038  <   <  5,87211 ) = 0,99.

# Koreliacijos teorijos elementai

Paprasčiausia ryšio tarp dydžių forma yra funkcinė priklausomybė. Ji išreiškia tokį ryšį tarp dviejų kintamų dydžių, kai kiekvieną  vieno iš jų reikšmę x atitinka viena griežtai apibrėžta kito dydžio y reikšmė:

y = f ( x ).

Gamtos ir visuomenės reišiniuose funkciniai ryšiai sutinkami retai. Dažniau sutinkame ryšius tarp atsitiktinių dydžių, kai kiekvieną vieno kintamojo reikšmę atitinka ne viena , o kelios kito dydžio reikšmės.

Pavyzdžiai.

1.Gaminio savikaina susijusi su darbo našumu, bet ši atitiktis nėra griežta: savikainą sąlygoja ir eilė kitų faktorių, todėl esant tokiam pat darbo našumui, gaminių savikaina gali svyruoti, įgydama skirtingas skaitines reikšmes.

2.Derlius priklauso nuo trąšų kiekio, tačiau, esant tam pačiam išbertų trąšų kiekiui ir kokybei, derliai gali būti  skirtingi.

3.Ryšys tarp ruošimosi egzaminui laiko ir egzamino įvertinimo.

Jei tarp dviejų atsitiktinių dydžių X ir Y egzistuoja toks ryšys, kad kiekvieną  dydžio X reikšmę atitinka apibrėžtas dydžio Y skirstinys, dėsningai besikeičiantis kintant X reikšmei, tai tokį ryšį tarp X ir Y vadiname statistiniu.

Jei keičiantis vieam atsitiktiniam dydžiui keičiasi kito atsitiktinio dydžio  v i d u r k i s, tai tokį  s t a t i s t i n į   ryšį vadiname koreliaciniu.

Tarkime, atsitiktinio dydžio X stebimos reikšmės yra  x1, x2 ,…, xk , o atsitiktinio dydžio Y stebimos reikšmės yra   y1, y2, … , yn.  Esant statistiniam ryšiui tarp X ir Y , kiekvieną dydžio X reikšmę  xi  atitinka dydžio Y skirstinys

| Y | y1 | y2 | ... | yj | ... | yn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | mi1 | mi2 |  | mij |  | min |

(10)

arba kiekvieną dydžio Y reikšmę   yj  atitinka dydžio X skirstinys

| X | x1 | x2 | ... | xi | ... | xk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m1j | m2j | … | mij |  | mkj |

(11 )

Taigi, stebėjimų rezultatus galime  surašyti lentelėje:

| X Y | x1 | x2 | … | xi | … | xk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 | m11 | m21 | … | mi1 | … | mk1 | my= |
| y2 | m12 | m22 | … | mi2 | … | mk2 | my= |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| yj | m1j | m2j | … | mij | … | mkj | my = |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| yn | m1n | m2n | … | min | … | mkn | my = |
|  | m= = | m= = | … | m = = | … | m= = | N |

Šią lentelę vadiname koreliacine lentele. Ji yra statistinės priklausomybės tyrinėjimo pagrindas.

Lentelės analizė:

1.     	    x1,  x2 ,  … ,   xk     - atsitiktinio dydžio  X reikšmės ;

y1,    y2,   …  ,     yn      - atsitiktinio dydžio Y reikšmės.

2. Eilutės ir stulpelio susikirtime esantis skaičius mij   parodo, kiek  kartų stebėta reikšmių pora       (xi , yj ).    mij   vadinamas dažniu.

3. Paskutinėj eilutėj esantys skaičiai    m x ,     m x, … ,   m x  parodo, kiek kartų visuose  stebėjimuose  pasirodė reikšmės     x1,  x2 ,  … ,   xk        atitinkamai .

m= =   mi1  +     mi2   + … +     min .

4.Paskutiniame stulpelyje skaičiai   m y ,     m y, … ,   my    parodo, kiek kartų visuose stebėjimuose  pasirodė reikšmės   y1,    y2,   …  ,     yn      atitinkamai.

my ==   m1j  +     m+ … +     m.

5. Visų skaičių   my suma  lygi N;  visų skaičių   m  suma  lygi  N,  t.y., m=   my =  N –  visų stebėjimų skaičiui.

6. Statistiniai skirstiniai (10 ) ir ( 11 ) vadinami sąlyginiais  atsitiktinio dydžio Y	 (dydžio X) skirstiniais, atitinkančiais X reikšmę  xi  ( Y  =  yj ).

7. Lentelės pirmoji ir paskutinė eilutės

| X | x1 | x2 | ... | xi | ... | xk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m= = | m= = | … | m = = | … | m= = |

sudaro požymio X besąlyginį pasiskirstymą;  pirmasis ir paskutinis stulpeliai

| Y | y1 | y2 | ... | yj | ... | yn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| my | my= | my= | … | my= | ... | my = |

sudaro požymio Y besąlyginį pasiskirstym

## Koreliacinio ryšio reiškimas regresijos lygtimi

Tarkime, turime atsitiktinio dydžio  Y  sąlyginį  pasiskirstymą  , atitinkantį  X reikšmę xi :

| Y | y1 | y2 | ... | yj | ... | yn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mi | mi1 | mi2 |  | mij |  | min |

Simboliu (Yx pažymėkime sąlyginį atsitiktinio dydžio Y vidurkį, atitinkantį atsitiktinio dydžio X  reikšmę  xi:

(Yx=

Suradę  sąlyginius Y vidurkius visoms X reikšmėms, gausime lentelę

| X | x1 | x2 | ... | xi | ... | xk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | … |  | … |  |

Kiekvieną X reikšmę x atitinka pilnai apibrėžta sąlyginio vidurkio  reikšmė, todėl   yra reikšmių x funkcija, t.y.,

=  f ( x )				( 12 )

Analogiškai

=

ir  sąlyginių vidurkių lentelė:

| Y | y1 | y2 | ... | yj | ... | yn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | … |  | … |  |

Iš jos:

g (y )			           	            ( 13 )

Lygybė  (12) vadinama koreliacine lygtimi arba Y  regresijos lygtimi X atžvilgiu, o (13) -  koreliacine lygtimi arba  X  regresijos lygtimi Y atžvilgiu. Šių lygybių grafikus vadiname regresijos linijomis. Jos gali būti tiesės arba kreivės. Jei grafikai tiesės, tai turime tiesinę regresiją;  jei grafikai kreivės – ( parabolė, hiperbolė, eksponentė ir kt.) – kreivinę regresiją.

Vienas iš koreliacijos teorijos uždavinių – nustatyti regresinės  priklausomybės tarp duotųjų dydžių formą, t.y.,  nustatyti regresijos lygties pavidalą ir tos lygties parametrus.

Atidėję plokštumoje taškus su koordinatėmis  ( xi ,  )   i =  1, 2, … , k,  gauname vaizdą, iš kurio sprendžiame apie ryšio tarp  X  ir    formą.

.

.	.	.   .

.    .	.

.	..    .

x

=  aX + b

Dabar reikia rasti  spėjamos lygties parametrus.

## Tiesinė regresijos lygtis

Kai regresijos lygtys   =  f (x )	ir    g (y )  yra tiesinės, t. y.,  išreiškiamos pavidalu   =  ax + b  ir    cy + d,  tai koreliacinė priklausomybė tarp  X  ir  Y vadinama tiesine.  Šios lygtys vadinamos tiesinės regresijos lygtimis, o jų grafikai – tiesinės regresijos  tiesėmis.

Sudarydami lygtį  =  ax + b  koeficientus  a ir b  parenkame  taip, kad  regresijos tiesė būtų arčiausiai prie taškų  ( xi ,  ). Taškų atstumus nuo tiesės    =  ax + b matuosime jų nuokrypiais nuo tiesės Oy ašies kryptimi.

Tegul   - tiesės   =  ax + b taško su abscise  xi  ordinatė, o  - taško                  ( xi ,  )   ordinatė.  Tada

-   =  a xi + b  - ,       i = 1, 2, … , k.

Sudarome šių nuokrypių  kvadratų, padaugintų iš dažnių, sumą:

S(a, b) =  .

Reikalaujame, kad nuokrypių kvadratų suma būtų mažiausia, t. y., iešome   S(a, b) minimumo:

(14)

Atskliaudę reiškinius, esančius po sumų ženklais  įvedame tokius pažymėjimus:

n= ,	 = n ,       = ,

,       .

Dabar sistema (14) virsta tokia:

(15)

Tai dviejų tiesinių lygčių sistema ieškomų koeficientų  a ir b atžvilgiu. Iš  (15) sistemos antrosios lygties turime:  b =  , tada   a =   = =,  iš čia

ir           =

Į regresijos lygtį   =  aX + b  įstatę   b =  ,  galime užrašyti:

-     =  a (X - ),

Analogiškai gautume:

c (Y - ).

Matome, kad abi tiesės eina per tą patį tašką ().  Šis taškas yra atsitiktinių dydžių  ir  pasiskirstymo centras.

Dydžiai X ir Y  paprastai yra skirtingų dimensijų ( pvz.,  X – ilgis, Y – svoris), todėl, pakeitus matavimo vienetus, keisis ir tiesių krypties koeficientas  . Kad taip neįvyktų, nuokrypių matavimo vienetu imamas vidutinis kvadratinis nuokrypis. Lygtį

-     =  a (X - )

pertvarkome:

a.

Pažymėję  a = r,   gauname   r ,

arba

=  r  (X -).

Koeficientas	r =  a nepriklauso nuo matavimo vienetų ir vadinamas koreliacijos  koeficientu.

Jei tiesinės koreliacijos koeficientas

lygus nuliui, tai tarp X ir Y  nėra tiesinio koreliacinio ryšio (nors netiesinis ryšys gali būti).

Jeigu | r | = 1, tai tarp X ir Y yra funkcinis ryšys.

Kuo  | r |  artimesnis vienetui, tuo stipresnis ryšys tarp  X ir Y  .

Jeigu  r teigiamas, tai  X didėjant Y taip pat didėja;  jei  neigiamas, tai  X didėjant Y mažėja  ( ir atvirkščiai ).

Pavyzdys.  Bandymo metu  stebėtos tokios X ir Y reikšmės:

| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Y | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |

Rasime Y regresijos lygtį X atžvilgiu  ( ir X regresijos lygtį Y atžvilgiu.)

1. Sudarome lentelę

| xi yj | 1 | 2 | 3 | 4 | my |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 |  |  |  | 3 |
| 4 |  | 2 |  |  | 2 |
| 5 |  | 1 | 2 |  | 3 |
| 6 |  |  | 1 |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 1 | 1 |
| mx | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |

2. Apskaičiuojame sąlyginius vidurkius  :

= 	     =  = 4,33;     =  =  5,33;					    =   7.

Sudarome lentelę:

| xi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4,33 | 5,33 | 7 |

Atidėję taškus (xi , ) koordinačių  sistemoje matom, kad jie išsidėstę beveik tiesėje  19 pav.), todėl turime tiesinės regresijos atvejį.

Užpildome dar   tris lenteles:

19 pav.

| 1 | 3 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 6 | 12 |
| 3 | 3 | 9 | 27 |
| 4 | 1 | 4 | 16 |
|  | 10 | 22 | 58 |

=  =  = 2,2;	=   = =5,8;

=5,8 -	=0,96;	0,979796;

| 3 | 3 | 9 | 27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 8 | 32 |
| 5 | 3 | 15 | 75 |
| 6 | 1 | 6 | 36 |
| 7 | 1 | 7 | 49 |
|  | 10 | 45 | 322 |

=  = = 4,5;     = ==21,9;

=21,9 - = 1,65;      1,284523

| 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 8 | 2 | 16 |
| 2 | 5 | 10 | 1 | 10 |
| 3 | 5 | 15 | 2 | 30 |
| 3 | 6 | 18 | 1 | 18 |
| 4 | 7 | 28 | 1 | 28 |
|  |  |  |  | 111 |

=  =  =11,1;	= 0,9534626;

a = 0,9534626 = 1,249999;

Empirinė tiesinės regresijos lygtis yra tokia:

- 4,5  =  1,25 ( x – 2,2)    arba    = 1,25 x + 1,75

## Empirinio koreliacijos koeficiento ir empirinės tiesinės regresijos lygties radimas su MS EXCEL

Norėdami gauti empirinį koreliacijos koeficientą su EXCEL programa stebėtas  dvimačio atsitiktinio dydžio  (X,Y)  reikšmių poras patalpiname  Excel  lentelėje į kuriuos nors du  stulpelius (eilutes) suformuodami skaičių masyvą, pvz., A1:A9. Kiekvieną reikšmių porą įvedame tiek kartų, koks yra šios poros dažnis  .Pažymime langelį, kuriame norime gauti ieškomąjį rezultatą.

Lentelės  viršuje  esančioje simbolių  eilutėje  paspaudę  simboliu      pažymėtą   “klavišą”,  iškviečiame langą  Paste Function

Kairėje lango dalyje stulpelyje Function category  pažymime eilutę Statistical,  dešiniajame Function name  stulpelyje pažymime funkciją CORREL. Paspaudę OK, ekrane matome langą CORREL , kuriame,  į langelį Number 1  įrašome masyvą A4:A13, o į langelį  Number 2 masyvą   . B4:B13     iškart matome empirinio koreliacijos koeficiento reikšmę  0,953463 (žiūr.20 pav.). Paspaudus OK, langas išnyks, o vidurkio reikšmė atsiras anksčiau pažymėtame langelyje B16.

20pav.

Galima nekviesti CORREL lango, o tiesiog simbolio    eilutėje įvesti komandą

=CORREL(A4:A13;B4:B13) ir paspausti  Enter.

Empirinės tiesinės regresijos lygties koeficientams  a  ir  b  surasti taip pat užtenka panaudoti komandas

=LINEST(B4:B13; A4:A13;true;false)     ir        =INTERCEPT(B4:B13; A4:A13).

Kitas būdas yra išsikviesti  LINEST langą   , kad pažymėtame  langelyje gautume regresijos lygties koeficientą  a. Pav. 21  LINEST lange matome abu regresijos lygties koeficientus.  Kai koeficiento  a  reikšmė turi daugiau skaitmenų , laisvojo nario  b  gali ir nesimatyti.

Koeficientui  b pažymėtame langelyje gauti  naudojame  INTERCEPT langą

(22 pav.)

21 pav.

22 pav.

## Vidutinės Y  reikšmės prognozavimas naudojant tiesinį trendą, 						 kai žinoma  x reikšmė

Panaudodami empyrinę regresijos lygtį galime prognozuoti vidutinę Y reikšmę, kai X reikšmė x  žinoma arba pasirenkama. EXCEL statistinės funkcijos TREND pagalba galima atlikti šią prognozę nesuradę prieš tai regresijos lygties.

Past Function  lange  Statistical  kategorijoje pažymime  funkciją TREND (23pav.).  Į pirmus du langelius įvedame  yi   ir xi   reikšmių  masyvus, į trečią langelį New_x’s  įrašome laisvai pasirinktą  x reikšmę  (mūsų pavyzdyje  x = 2,5). Langelyje Const įrašius loginio kintamojo reikšmę true, gauname vidutinės  Y reikšmės prognozę pagal tiesinį trendą  y = ax+b, o parinkę reikšmę  false – pagal  tiesinį trendą  y = ax. 	Paspaudę  OK, prognozuojamą  vidutinę Y  reikšmę    4,875  gausime iš anksto parinktame Excel lentelės langelyje ( mūsų pavyzdyje – langelyje B15).

23 pav

## Vidutinė  kvadratinė paklaida    tiesinės  regresijos  lygčiai  y = ax + b

Suformavę  yi ir xi  reikšmių masyvus, Paste Function lange Statistical kategorijoje pažymime funkciją  STEYX (24pav.). Į langelius įvedę  yi  ir xi  reikšmių masyvus, matome vidutinę kvadratinę paklaidą s =  , daromą prognozuojant pagal tiesinį trendą  y =ax + b. Paspaudę OK, vidutinės kvadratinės paklaidos reikšmę 0,433013  gausime iš anksto parinktame langelyje ( mūsų pavyzdyje – langelyje  B15).

24 pav.

Literatūra

1. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas. 	 	    Vilnius: Technika. 2001.

2. F.Mišeikis. Statistika ir ekonometrija. Vilnius: Technika. 1997.

3. J.Raulynaitis,V.Podvezko, S.Vakrinienė, J.Daunoravičius. Matematinė 	 		   statistika. Vilnius: Technika. 1997.

4. A.Apynis, E.Stankus. Matematika. Vilnius: TEV. 2000.